приложение  №_________

к  договору  №_________

|  | ООО «ИНВЕТ» 660000, г. Красноярск, ул. Краснодарская, 12 ИНН: 2465023886/246501001 р/с: 40702810300330000229 ЗАО АИКБ Енисейский Объединенный Банк г. Красноярск Советское отделение Бик: 040407853 Почтовый адрес: 660073, г. Красноярск, пр. Металлургов, 41А E-mail: intora@rol.ru, intora@bk.ru |
| --- | --- |

Технические  требования к  макетам  в  электроном  виде

- Изображения  в  электронном  виде,  предоставляемые  для  широкоформатной  печати,  должны  быть в  форматах  PSD,  TIFF,  без  эффектов,  альфа  каналов  и  шрифтов

- Цветовая  модель  CMYK,  если  в  макете  присутствуют  изображения  в  цветовых  моделях,  отличных  от  CMYK,  то  вся  ответственность  за  неправильный  цвет  в  тираже  ложится  на  заказчика.  Не  переведенные  цвета  будут  автоматически  заменяться  в  растровом  процессоре  на  наиболее  близкие    по  значению  CMYK    аналоги. При  этом 100%  попадание в  цвет  не  гарантируется  из-за  технологических  особенностей  печати,  отличных  от  традиционных  способов  (например,   офсет).

- Для  печати  с  разрешением  720-1440 dpi,  разрешение  файла  должно  быть  не  менее  75 dpi.  Учитывайте,  что  изначально  качество файла  с  низким  разрешением,   при  увлечение разрешения  на  большее,   не  становится  лучше.

- Если  Вы  не  уверенны  в  предоставляемом  макете,  то  оператор,  по  возможности  может  скорректировать  ваш  файл.

- Масштаб  1:1,  оригинальный  размер  печати.  В  любом  случае  файл  должен  быть  в  пропорциях.

- Обязательная  цветовая  распечатка  макета,  подписанная  заказчиком

- Для  получения  «глубокого»  черного  цвета  следует  использовать  следующие  комбинации:

60%С/ 50%M /50%Y/100%K  при  печати на  мелованных  и  матовых  материалах

50%С/ 40%M /40%Y/100%K  при  печати  на  офсетных  и  этикеточных  бумагах

- Носители  CD-R, CD-RW, VIP-DRIVE, FLASH